OBSAH

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA	2

ÚDAJE O STAVBE:	2

SPRACOVATELIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:	2

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE	3

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ UMIESTNENIE	3

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA	3

PREHĽAD PLOŠNÝCH A OBJEMOVÝCH ÚDAJOV – PROJEKTOVANÉ KAPACITY	4

ZASTAVANOSŤ ÚZEMIA	4

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY	4

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY	5

DODRŽANIE VŠEOBECNÝCH TECHNICKÝCH PODMIENOK NA VÝSTAVBU	5

PREHĽAD UŽIVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV	5

TERMÍNY ZAHÁJENIA A UKONČENIA STAVBY	5

PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY	5

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

### Údaje o stavbe:

Názov stavby:				PARKOVACÍ DOM STARÁ ĽUBOVŇA

Investor:				Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3

064 01 Stará Ľubovňa

Miesto stavby:				okres Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa

Katastrálne územie:	Stará Ľubovňa

Charakter stavby:			Novostavba

Účel stavby:				Novostavba parkovacieho domu

Stupeň PD:				Projekt pre územné rozhodnutie

### Spracovatelia projektovej dokumentácie:

Autor návrhu:				JFcon, s.r.o.

Družstevná 942/6

031 01 Liptovský Mikuláš

Architektúra a konštrukcie:		Ing. Peter Juráš, PhD

Ing. Ján Fajnor

Ing. Dušan Selecký

Ing. Juraj Oršula

Zodpovedný projektant:		Ing. Peter Lobotka, PhD.

Statika:					Ing. Vladimír Natšin

Zdravotechnika:			Ing. Alžbeta Volařiková

Elektroinštalácia:			Ing. Ľuboš Nekoranec

Ing. Rudolf Dubjel

Dopravné riešenie:			Ing. Viktor Neumann

Požiarna ochrana:			Ing. Zdenko Repček

Projekt organizácie výstavby:		Ing. Peter Juráš, PhD.

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

### Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie

Účelom stavby je parkovací dom, v ktorom je k dispozícií 162 parkovacích miest v parkovacom dome a 3 parkovacie miesta pre vozidla ambulancie. Tieto parkovacie miesta sa nachádzajú mimo parkovací dom, popri vnutroareálovej komunikácií na východnej strane.

Záujmové územie leží v intraviláne mesta Stará Ľubovňa, pri NEMOCNICI S POLIKLINIKOU. Územie je ohraničené z východnej strany miestnou komunikáciou (Levočská ulica) a zo severnej strany ulicou Obrancov mieru z ktorej bude prístup na predmetnú parcelu a do objektu.

Stavba „PARKOVACÍ DOM“ bude umiestnená tak, ako je zakreslená v koordinačnej situácii. Vzájomné odstupy stavebných objektov a odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb sú definované v celkovej situácii osadenia stavebných objektov a v koordinačnej situácii.

Účelom stavby je parkovací dom, pre ktorú bude vybudovaná potrebná infraštruktúra na zabezpečenie plnohodnotnej prevádzky. Architektonicky je stavba tvarovo riešená ako kváder s pôdorysom tvarom písmena L. Objekt má deväť nadzemných a jedno podzemné podlažie.

Pre správnu funkciu parkovacieho domu budú potrebné ďalšie stavebné objekty (vodohospodárska a elektro infraštruktúra, sadové úpravy, ...). Objekt bude napojený na technologické stavebné objekty (požiarna vodovod) ktoré budú umiestnené v navrhovanom areály.

Parkovací dom bude mať z dopravného aj geografického hľadiska výhodnú polohu. Po vybudovaní bude príspevkom k sociálno-ekonomickému rozvoju mesta.

## CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Stavba  bude umiestnená tak ako je zakreslená v koordinačnej situácii. Riešený areál investora sa nachádza na parcelách 831/1, 831/4, 831/19 a je situovaný v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Parcely sú umiestnené v zastavanom území mesta.

Parcely sú rovinaté, na niektorých sa nachádzajú jestvujúce objekty. Na parcelách a ani v ich dotknutom okolí sa nenachádzajú významné dreviny. Po ukončení výstavby bude vykonaná nová výsadba zelene.

Jestvujúce objekty, ktoré sa nachádzajú na parcelách s novo-uvažovanou zástavbou, budú odstránené pred začatím stavebných prác. Projekt búracích prác je riešený v samostatnej projektovej dokumentácii.

Záujmové územie leží v intraviláne mesta Stará Ľubovňa, katastrálne územie Stará Ľubovňa. Územie je ohraničené z východnej strany miestnou komunikáciou (Levočská ulica) a zo severnej strany ulicou Obrancov mieru z ktorej bude prístup na predmetnú parcelu a do objektu.

Navrhované stavebné objekty sú v súlade s územným plánom mesta Stará Ľubovňa.

## PREHĽAD PLOŠNÝCH A OBJEMOVÝCH ÚDAJOV – PROJEKTOVANÉ KAPACITY

SO 01 – Parkovací dom

Zastavaná plocha:						1 029,42 m2

Obostavaný priestor:						15 647,18 m3

Pôdorysné maximálne rozmery stavby [m ]:			dĺ. 33,72 x š. 33,02m

Max. výška od ± 0,000 [ m ]:					+ 15,486 m od ± 0,000 (úroveň I. NP)

± 0,000 = 551,59 m n.m.

+ 15,486 = 567,08 m n.m.

Komunikácie a spevnené plochy (SO 02)

- Vozovky a plochy so spevneným povrchom pre nákladné auta a osobné: 	817,12 m2

- Chodníky pre chodcov (betónová dlažba):					23,58 m2

Počet parkovacích miest pre osobné auta:

Parkovacie stojiská spolu:					162 ks

Počet parkovacích miest pre AMBULANCIE:

Parkovacie stojiská spolu:					3 ks

## ZASTAVANOSŤ ÚZEMIA

(regulatív využitia územia pre dotknuté parcely)

INDEX PLÔCH

Plocha pozemku:						2 369,92 m2		100%

Zastavané plochy: 						1 029,42 m2		43,44 %

Spevnené plochy: 						840,70 m2		35,47 %

Zelené plochy:	 						499,82 m2		21,09 %

## ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO 01 Parkovací dom

- SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

- SO 03 Sadové úpravy

- SO 04 Prekládka pitného vodovodu

- SO 05 Rozvody požiarnej vody

- SO 06 Prekládka splaškovej kanalizácie

- SO 07 Dažďová kanalizácia

- SO 08 Odlučovače ropných látok

- SO 09 Areálové rozvody NN

- SO 10 Areálové slaboprúdové rozvody

- SO 11 Vonkajšie osvetlenie

## VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Projekt stavby pre územné rozhodnutie bol spracovaný na základe nasledovných podkladov:

- obhliadka dotknutého územia;

- list vlastníctva;

- polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia súr. systém JTSK a výškový Balt po vyrovnaní;

- vektorová mapa územia stavby v digitálnej forme;

- mapové podklady o stávajúcich sieťach v areáli;

- konzultácie s investorom;

## DODRŽANIE VŠEOBECNÝCH TECHNICKÝCH PODMIENOK NA VÝSTAVBU

Všetky materiály, vybavenie, stroje  a zariadenia zabudované a použité v stavbe  budú vyhovovať § 47 Stavebného zákona, budú mať atest o štátnych skúškach resp. iné predpísané certifikáty.

Statické, konštrukčné a technické riešenie stavby a jej technické vybavenie spĺňa požiadavky § 48 až 53 Stavebného zákona. Stavba je navrhnutá v súlade s príslušnými vyhláškami, STN a odporúčanou odbornou literatúrou.

## PREHĽAD UŽIVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Investorom a užívateľom stavby bude spoločnosť Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa.

## TERMÍNY ZAHÁJENIA A UKONČENIA STAVBY

Termín zahájenia:					06/2020 – predpoklad

Termín ukončenia stavby: 				09/2021 - predpoklad

## PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY

Náklad bude spresnený na základe výberového konania generálneho dodávateľa stavby alebo viacerých dodávateľov a subdodávateľov stavby.

V Bratislave 11/2019	Vypracoval : Ing. Pavol Štelmach